МБОУ «Гимназия №6» г. Новочебоксарск Чувашская Республика

Творческий проект

Интерьерные изделия из тонколистового металла и проволоки.

Сведения об авторе:

Друговской Владислав Андреевич,

ученик 5Б класса,

МБОУ «Гимназия №6»

г. Новочебоксарск

Руководитель:

Друговская Елена Владимировна,

учитель технологии МБОУ «Гимназия №6» г. Новочебоксарск

г. Новочебоксарск, 2019

Содержание:

- Введение.

- Актуальность.

- Обоснование проблемы. Формулировка темы проекта. Цели и задачи проекта.

- Развитие идеи проекта.

- Анализ возможных идей.

- Выбор оптимальной идеи.

- Выбор технологии изготовления изделий.

- Выбор материала.

- Выбор заключительной отделки.

- Инструменты и оборудование.

- Экономическая и экологическая оценка выбранного варианта.

- Разработка чертежей изделия.

- Описание изготовления изделия.

- Экологическая оценка изделия.

- Экономическая оценка изделия.

- Окончательный контроль и выводы.

- Использованная литература.

- Рекламный проспект.

- Приложение 1.

- Приложение 2.

- Приложение 3.

1.Введение.

В пятом классе предмет технология изменился – мы стали заниматься в специализированных кабинетах, которые называются мастерские. Мы познакомились с новыми конструкционными материалами: древесиной, древесными материалами, металлом и пластмассами и способами их обработки.

Я уже пробовал свои силы в изготовлении изделий из древесины и шпона,  теперь меня заинтересовала обработка металла. В этой работе я хочу попробовать свои силы в изготовлении изделий для оформления интерьера помещений из тонколистового металла и проволоки.

Интерье́р (фр. intérieur < лат. interior — внутренний) — архитектурное и художественно- оформленное внутреннее пространство здания, обеспечивающее человеку эстетическое восприятие и благоприятные условия жизнедеятельности[2].

К интерьерным изделиям относятся:

-предметы мебели;

- предметы декора;

- детали отделки.

Для дизайна интерьеров используются следующие материалы: древесина, стекло, керамика, бетон, камень,  металл и др. в чистом виде или в сочетании друг с другом.

Сегодня металл в интерьере дома встречается постоянно. Его используют чаще для жесткости каркасов мебели и конструкций, но можно применять и в изделиях, использующихся для декора помещений. При работе с ним нужно изучить его виды и знать  свойства (приложение 1).

# 2. Актуальность.

В старину наши предки умели многие вещи делать своими руками. Получались они качественные, красивые. Конечно, сейчас в современной жизни продается много вещей выполненных при помощи современных технологий, но работа, сделанная своими руками, придает интерьеру своеобразный стиль.

В наше время невероятно развилась мода на вещи «Ручной работы», на уникальные подарки, элементы интерьера и одежды.

Такие изделия – дорогостоящие. В условиях школьных мастерских можно решить эту проблему необычно и дешевле.

3.  Обоснование проблемы. Формулировка темы проекта

Цели и задачи проекта.

Цель моего проекта:

Разработка и изготовление интерьерных изделий из тонколистового металла и проволоки.

Задачи проекта:

- Выяснить какие изделия относятся к интерьерным;

- Что можно сделать из металла в интерьере;

- Узнать какие металлы лучше использовать для изделий интерьера;

- Как изготавливаются детали из металла, и какими способами можно их соединить в изделии;

- Как можно отделать поверхности этих изделий;

- Какие инструменты, приспособления и приемы работы этими инструментами я должен изучить для работы с этим материалом.

Это задачи, которые я должен решить при работе над этим проектом. Итогом будет изготовление изделий для оформления интерьера моего дома.

.  При выборе объекта для проектирования я рассмотрел разные зоны квартиры:

В современном интерьере подсвечники и канделябры все чаще применяются для декора, а не по прямому назначению – освещение помещения. Они станут настоящим украшением любой комнаты, придадут романтичности и элегантности (Приложение 2).

Рамка для фотографии всегда найдет свое место в интерьере: ее можно ставить на поверхности или декорировать стену (Приложение 3).

4. Развитие идеи проекта

Я продумал вопросы проектирования изделий, составив «звездочку обдумывания»:

| Эстетика Вписываются в интерьер помещения. | Потребность Практическая значимость и декор помещений в доме. | Экологичность материала Используется экологически чистый материал. |
| --- | --- | --- |
| Экономичность Низкая цена, возможность использования обрезков материала. | Проект – «Интерьерные изделия». | Безопасность При изготовлении и при эксплуатации. |
| Конструкция Надежность и удобство пользования. |  | Техника безопасности Использование безопасных приемов работы. |
| Материалы Тонколистовой металл и проволока. | Технология Ручная и художественная обработка металла. | Оборудование Оборудование школьной мастерской. |

Следующий шаг – поиск прототипов в сети интернет и магазинах.

5.Анализ возможных идей.

Рамка для фотографии

| 1 Настенный декор в сочетании с рамками для фотографий. + Создает уникальность интерьера; + Можно создать фотовыставку по определенной теме; - Большой объем времени и материала для изготовления. |  |
| --- | --- |
|  | 2 Настольная рамка под стандартный размер фотографии (10*15) + Можно переставлять; + Не занимает много места; - Простая прямоугольная форма. |
| 3 Настольные рамки для фотографий на общей подвеске. + Можно переставлять; + Оригинально смотрятся в интерьере; - Нестандартный размер окошечка для фотографии. |  |

Прототипом для фоторамки я выбрал 3 вариант он мобильный и оригинальный.

Подсвечник

|  | 1 Подсвечник для одной свечи переносной. + Тема цветов подходит для многих интерьеров; + Легко переносится, небольшие размеры; + Имеет ограничитель для стекания парафина. |
| --- | --- |
| 2 Подсвечник со стеклянными ограничителями для стекания парафина: + Легко переносится; + Парафин не капает на поверхности; - Подходит к интерьеру определенной цветовой гаммы. |  |
|  | 3 Канделябр семирожковый + Хорошее освещение; - Занимает много места и подходит к определенному стилю в интерьере; - Сложность в изготовлении; |

Для прототипа подсвечника я выбрал 1 вариант небольшого размера с декором из цветов.

6. Выбор оптимальной идеи.

Я выделил основные требования к конструкции изделий - критерии:

- Оригинальность формы изделия;

- Малый расход материалов (экономичность);

- Простота технологии изготовления;

- Сочетаемость с интерьером;

- Экологичность (не загрязняет окружающую среду в процессе изготовления и эксплуатации).

В результате поиска я остановился на 6 возможных вариантах в соответствии с выбранными критериями.

| 1. Основа подсвечника- спираль, переходящая в стебель розы. | 2. Подсвечник в чашечке цветка, основание в виде спирали. | 3. В спираль подсвечника устанавливается свеча, по основанию установлены 3 цветка. |
| --- | --- | --- |

| 4. Рамка овальная, переносная установлена наклонно на основание. | 5. Рамки в виде сердца подвешены на одном основании. | 6. Рамка в виде капли подвешена на стебле цветка. |
| --- | --- | --- |

Каждый вариант я оценил в баллах на соответствие выдвинутым критериям: соответствует – 1-5 баллов, не соответствует – 0 баллов. Результаты записал в таблицу:

| № варианта изделия | Оценка по критериям, баллы | Сумма баллов |
| --- | --- | --- |
|  | Номер критерия |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 20 |
| 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 20 |
| 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 22 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 20 |
| 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 21 |
| 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 |

Вывод: Большее количество баллов набрали  варианты 3 и 6, поэтому я их выбрал для изготовления.

7. Выбор технологии изготовления изделий.

| Технологии, обработки металла: |
| --- |
| Ручная обработка металла | Механическая обработка металла | Художественная обработка металла |
| Правка, гибка, резание, пиление, пробивание отверстий, рубка, опиливание, нарезание резьбы. | Сверление (сборочные операции), точение. | Чеканка, ажурная скульптура из металла, тиснение по фольге, филигрань, окрашивание(декор поверхности). |

Выбор технологии соединения деталей

| Пайка | Гибка | Резьбовое соединенение | Соединение заклепками | Соединение сваркой |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Соединение деталей из проволоки. | Для соединения деталей тонколистового металла и проволоки. | Для соединения деталей из листового металла и проволоки. | Соединение деталей из листового металла. | Требуется специальное оборудование, технологии сварки в школе не используют. |

8. Выбор материала

| Сталь | Медь | Латунь |
| --- | --- | --- |
| Виды конструкционных материалов |
| Бронза | Алюминий |

Среди разновидностей металла, пригодных для использования в дизайне жилых помещений выделяют: латунь, бронзу, медь, сталь.

Латунь имеет приятный золотой оттенок и гладкую текстуру. Медь и сталь часто используют в ультрасовременных течениях, таких как: хай-тек, лофт, брутализм (необрутализм), баухаус и пр.

Материалы, имеющиеся в мастерской:

- Выбор заключительной отделки поверхности.

Отделка изделий – окончательная технологическая операция, улучшающая внешний вид изделия.

Работу начинают с зачистки всех поверхностей. Ее выполняют напильником и шлифовальной шкуркой, зачищая царапины, неровности и снимая следы ржавчины. Затем поверхности обезжиривают.

После этого выбирают вид заключительной отделки.

- Инструменты и оборудование.

Выбор инструментов для работы над проектным изделием.

| Метчики, плашки | Молоток, оправки | Ножницы, ножницы по металлу | Электродрель | Плоскогубцы, круглогубцы. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Нарезание резьбы на стержне и в отверстии | Используется при правке и гибке деталей. | Вырезание деталей по контуру. | Сверление отверстий для сборки конструкции. | Сгибание деталей для придания формы. |

Выбор оборудования

| Верстак | Тиски | Наковальня |
| --- | --- | --- |
| Для выполнения сборочных операций. | Для закрепления деталей во время обработки, нарезания резьбы. | Для гибки и правки деталей. |

11.Экономическая и экологическая оценка выбранного варианта

| Используемый материал | Вид | Экологическая оценка |
| --- | --- | --- |
| Жесть | Тонколистовой прокат | Технологии обработки и отделки не наносят вреда человеку и окружающей среде и могут быть выполнены в школьной мастерской |
| Кровельная сталь | Тонколистовой прокат |  |
| Медная проволока | Проволока |  |
| Стальная проволока | Проволока |  |
| Акриловые краски | Синтетический материал | Не обладают резким запахом и не токсичны. |

| Используемый материал | Стоимость | Экономическая оценка |
| --- | --- | --- |
| Жесть | 1 шт.- 6 руб. | Используются пустые консервные банки. |
| Кровельная сталь | 1000*1000мм 350 руб. | Размер заготовки 270*270мм |
| Медная проволока | 2*1.5мм 1м = 15 руб. | Используются обрезки проводов |
| Стальная проволока | 41 руб. 1м | Используются обрезки |
| Акриловые краски | Упаковка 400 руб. | Используются 3 цвета металлик |

12.Разработка чертежа изделия.

Были разработаны конструкция, шаблоны цветов, форма бабочек, форма рамки для фотографии.

13.Описание изготовления изделия.

Технологическая последовательность изготовления подсвечника

Технологическая карта изготовления рамки для фотографии

| Содержание операции | 1. Разметить 2 детали рамки по шаблону | 2. Вырезать детали по намеченному контуру | 3. Выполнить 10 спиральные элементы для декора рамки | 4. Расклепать спирали, обвить проволокой меньшего диаметра |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструмен-ты и оборудова-ние | Верстак, шаблон, чертилка. | Верстак, дрель, сверло №7, лобзик, ножницы по-металлу. | Верстак, плоскогубцы, круглогубцы. | Наковальня, молоток, верстак. |

| Содержание операции | 5. Выполнить пропил 15 мм вдоль оси болта | 6. Выполнить розу (см. описание изготовления подсвечника) | 7. Закрепить стебель цветка в пропиле шайбой и гайкой | 8. Согнуть крючок для подвеса рамки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Инструмен- ты и оборудование | Ножовка по-металлу, тиски. | Ножницы, молоток, плоскогубцы. | Верстак, гаечный ключ | Плоскогубцы, тиски, верстак. |

| Содержание операции | 9. Вырезать из жести бабочку по шаблону | 10. Окрасить подвес акриловыми красками | 11. Вставить фотографию в рамку и повесить рамку на крючок подвеса. |
| --- | --- | --- | --- |
| Инструмен- ты и оборудование | Ножницы по-металлу, плоскогубцы, верстак. | Кисть, верстак | Верстак |

14. Экологическая оценка изделия

15.Экономическое обоснование.

Раздел посвящен экономическим  расчетам себестоимости и цены изделия, а также размеров предполагаемой прибыли.

Себестоимость: С = С1 + С2 + Ао.

Ао – амортизация (износ) оборудования – 0,05 % от стоимости оборудования.

| Затраты | Стоимость за единицу | Количество | Общая стоимость |
| --- | --- | --- | --- |
| Стоимость материалов (С1) |
| Проволока медная | 2*1.5мм 1м = 15 руб. | 1,5 м | 22,5руб |
| Банки жестяные | 1 шт. – 6 руб. | 7 шт. | 42 руб. |
| Акриловые краски | Упаковка 400руб (16шт.) | 1,5 баночки | 37,5 руб. |
| Кровельная сталь | 1000*1000мм 350 руб. | 270*270 мм | 25,5 руб. |
| Проволока стальная | 1м = 41 руб. | 0,35м | 14,35руб. |
| Пилки для лобзика | 4 рубля | 1 шт. | 4 руб. |
| Стоимость коммунальных услуг (С2) |
| Электроэнергия (освещение) | 1кВт=3,25руб. | 5 часов | 2руб. |
| Амортизация оборудования(Ао) |
| Ножовка по металлу | 300 руб. | 0,05% | 0,15руб. |
| Ножницы по металлу | 200 руб. | 0,05% | 0,1руб. |
| Молоток | 100 руб. | 0,05% | 0,05руб. |
| Плашка | 150 руб. | 0,05% | 0,075руб. |
| Напильник | 60 руб. | 0,05% | 0,03 руб. |
| Итого: |  |  | 148,26 руб. |

Оплата моего труда: минимальная заработная плата - 11163руб., над изделиями  я работал 6 часов, стоимость труда -372,1 рублей.

Стоимость изделий составила (без учета налогов) -   520.355 руб.

Стоимость подобных изделий ручной работы в магазинах от 600руб. Минимальная прибыль от продажи изделия -79,65руб.

Изделия получились экономичными по затратам на материалы (141,85руб.). Кроме того, так как металл  не приобретался, а были использованы обрезки в запасах мастерской, то их стоимость можно не учитывать.

16.Окончательный контроль и оценка изделия.

Для изготовления интерьерных изделий были рассмотрены: роль металла в интерьере; свойства металла и получение тонколистового проката и проволоки; слесарные инструменты и приемы работы; способы соединения деталей. Была разработана форма подсвечника и фоторамки. Разработан и выполнен декор предметов. Освоены приемы работы ручными слесарными инструментами.

Оценка изделия:

Положительные стороны:

- При изготовлении изделий была использована материальная и инструментальная база слесарной мастерской.

- Использованы обрезки листового металла и проволоки, что экономически и экологически выгодно;

- Технологии изготовления и декора изделий посильны 5-тикласнику;

- Изделия соответствуют заявленной теме – «Интерьерные изделия из тонколистового металла и проволоки»;

Отрицательные стороны:

- Затрачено много времени на разработку конструкции изделий;

- В конструкции подсвечника не продумано, куда будет стекать парафин.

Вывод:  были проведены испытания изделий (см. фотографии в приложении): В фоторамку вставлена фотография, в подсвечник установлена и зажжена свеча. Изделия хорошо смотрятся на столе, на полках и стеллажах, на каминной полке. Их удобно переставлять. Цвета металлик удачно сочетаются с цветами интерьера.

- Список литературы.

- В.П. Боровых «Практико-ориентированные проекты» - Волгоград: Учитель,2009;

- Источник: «Википедия»ru.wikipedia.org;

- Источник: schooled.ru>textbook/work/6klas_2/4.html;

- Источник: dekorin.me «Металл в интерьере квартиры – креативные идеи на 65 фото»;

- Источник: hottabich.com.ua «История возникновения подсвечников»»

- Источник: https://housechief.ru/ramki-dlya-fotografij-na-stenu.html;

- Рекламный проспект

Приложение 1

Свойства и изготовление тонколистового металла. Виды и применение.

Одним из самых распространенных конструкционных материалов для изготовления многих предметов, которые нас окружают, это металлы благодаря наличию в них совокупности полезных свойств: твердость, прочность, упругость, пластичность, электропроводность, намагничиваемость, обладают хорошей теплопроводностью, блеском, температурой плавленияи т.д.

К основным механическим свойствам металлов относятся прочность, пластичность, упругость, твердость.

- Прочность металла или сплава характеризует его способность выдерживать механические нагрузки.

В зависимости от характера действия внешних сил различают прочность на растяжение, сжатие, изгиб, кручение и прочее. –

-Пластичность — способность металла необратимо изменять свою форму и размеры при деформации.

-Деформация — изменение размеров и формы твердого тела под действием внешних сил (нагрузок) или каких-либо других воздействий (например, температуры).

Незначительную пластичность или ее отсутствие называют хрупкостью. Большую хрупкость, в частности, имеет такой черный металл, как чугун.

- Упругостью металла или сплава называют его свойство восстанавливать первоначальную форму и объем после прекращения действия внешних сил.

- Твердость металла или сплава характеризует его свойство сопротивляться проникновению в него другого, более твердого тела.

Перечисленные свойства присущи как проволоке, так и тонколистовому металлу.

Тонколистовой металл может быть яр; черным (сталь) и применяться для изготовления кровельного железа, кузовов транспортных средств и корпусов бытовых приборов, так и цветным (алюминий, дюралюминий), из которого изготавливают авиационную и космическую технику, другие приборы, общий вес которых должен быть как можно меньше.

Рассмотрим процесс изготовления тонколистового черного металла. Этот процесс начинается с выплавки чугуна из железной руды в доменных печах.

Чугун — сплав железа, содержащий более 2 % углерода. Большая часть выплавляемого чугуна (до 80-85 %) идет на производство стали.

Исходными материалами для производства стали являются чугун и железный лом, старейшим способом производства стали является выплавка в мартеновских печах.

Сталь — сплав железа с углеродом (до 2 %) и другими примесями. В зависимости от количества и состава примесей получают стали с разнообразными свойствами. Обычная сталь имеет высокие прочность, пластичность, упругость. Главной составляющей, определяющей свойства стали, является углерод. С увеличением его содержания прочность стали повышается, а способность к пластической деформации снижается.

Листовой металл производят на прокатных станах металлургических заводов. В процессе изготовления слиток нагревают с целью придания ему большей пластичности. После этого он проходит через многие пары валков, которые постепенно сжимают его и превращают в лист нужной толщины.

Обычно листовой металл, толщина которого меньше 2 мм называют тонколистовым. В зависимости от толщины и вида покрытия тонколистовой металл разделяют на кровельную сталь, жесть, фольгу.

Кровельная сталь — кровельное железо, листы из мягкой стали (толщиной 0,25—2 мм), предназначенные главным образом для устройства кровли зданий, а также для изготовления металлической тары и изделий ширпотреба. Кровельное железо обычно производят горячей прокаткой на тонколистовых станах или холодной прокаткой на полосовых станах с последующим отжигом для повышения пластичности. Для предохранения от коррозии кровельное железо часто покрывают тонким слоем цинка (оцинкованная тонколистовая сталь). Часть кровельного железа выпускается в виде гофрированных листов. Это тонкие металлические листы толщиной 0,25— 2,00 мм. Кровельную сталь применяют для изготовления водосточных труб, ведер, вентиляционных каналов и тому подобное.

Жесть — это холоднокатаная листовая сталь толщиной 0,08—0,32 мм. Для предохранения жести от коррозии на ее поверхность наносят защитные металлические или лакокрасочные покрытия (олово, специальные лаки и др). Наибольшее распространение получила жесть, покрытая слоем олова (белая, или луженая).

На металлообрабатывающих предприятиях жесть выпускают в листах размерами (512... 1000) х (712... 1200) мм или в рулонах шириной до 1 м, массой до 15 т. Благодаря жесткости и пригодности для глубокой штамповке жесть широко используется для изготовления металлической тары (главным образом консервной). Жерстянобанкове производство занимается изготовлением банок, предназначенных главным образом для консервирования и расфасовки пищевых и химических продуктов, также из жести изготавливают детские игрушки и др.

Фольга — от латинского слова folium — лист, металлическая лента (шириной 5 -1000 мм и толщиной 0,001—0,2 мм) из цветных, редких, благородных металлов и стали. Традиционный способ выработки фольги толщиной 0,02 мм и более — рулонное плющения с вытяжением. Из фольги изготавливают экранирующие обертки для телевизионных кабелей и деталей радиоаппаратуры, фольгу используют для упаковки пищевых продуктов, парфюмерных и химических изделий.

Термин «металл» произошел от греческого слова «металон», которое, в свою очередь, родилось от латинского «металум», что в переводе означает — шахта, руда, рудник[3].

Приложение 2

Исследование по теме проекта.

В современном интерьере подсвечники и канделябры все чаще применяются для декора, а не по прямому назначению – освещение помещения. Они станут настоящим украшением любой комнаты, придадут романтичности и элегантности.

История канделябров

Канделябры известны человечеству с самых древних времен. Появились они, скорее всего, тогда же, когда появились свечи. Наиболее широкое распространение в качестве изысканного предмета интерьера канделябры получили в Средние века. В период эпохи Возрождения канделябры стали иметь намного более богатый декор – их древко украшали орнаментами, листьями и даже миниатюрными фигурами. Наиболее часто использовались канделябры из бронзы. В 16 веке чаще всего канделябры изготавливали из серебра и олова.

В 18 веке более популярными стали железные канделябры, особенно эффектно они смотрелись в стиле рококо. Такие канделябры использовались для освещения бальных залов. Позже в 19 веке на смену железу пришел литый чугун. В спальнях часто ставили фарфоровые канделябры.

Виды канделябров

Самые распространенные виды канделябров:

- Подсвечник - рассчитан на одну свечу;

- Дикирий, трикирий- 2-ух и трехрожковые соответственно;

- Жирандоль - свечи расположены по окружности ;

- Торшер - напольный канделябр;

- Менора - семи или девятисвечник

Основное различие всех канделябров – это стиль оформления и материал для их изготовления. Наиболее часто используются следующие виды материалов:

- Металлические канделябры

- Стеклянные и хрустальные канделябры.

- Керамические и фарфоровые канделябры[5].

Приложение 3

Рамки для фотографий

По форме и размеру оправ для декора рамки для фотографий бывают: прямоугольные, квадратные, круглые и овальные, которые можно считать классическими, а также многоугольные и стилизованные под различные фигуры (сердечко, дом или облачко). Однако дизайнеры интерьеров рекомендуют составлять композиции из оправ различной формы или использовать мультирамки для создания оригинальных коллажей. 
По материалу изготовления и стилю Рамки для фотографий могут быть размещены в любом интерьере, поскольку для их изготовления используются самые различные материалы: дерево, пластик, металл, стекло, гипс, картон или ткань.        Натуральное дерево используется для создания оправ в классическом стиле (строгие прямые, гладкие или даже резные). Рамки из стекла, пластика или металла будут гармонично смотреться в интерьерах в стиле модерн, хай-тек, минимализм, поп-арт и т.п. 
Модульные рамки позволяют разместить несколько фотографий какого-то определённого события и тем самым «оживить» его. Получится своеобразный комикс. Можно составить композицию из нескольких фотографий в рамках или же использовать одну большую раму, рассчитанную на размещение 5−7 снимков [6].

Название работы: «Подсвечник.»

Название работы: «Рамка для фотографий с подвесом».

# Text boxes

Цветы

Ваза

Рама для фотографий

Подсвечник

Я остановился на следующих вариантах:

1) Подсвечник;

2) Рамка для фотографии.

При выборе наиболее подходящих мне вариантов изделий, я учитывал:

-свои умения и навыки;

- потребность в изделии;

-доступность материалов;

- количество времени для изготовления работы.

Листовые и проволока

Ковельная сталь

Жесть

Проволока

металлическая нить, шнур.Проволока обычно круглая, редко — шестиугольного, квадратного, трапециевидного или овального сечения из стали, алюминия, меди, никеля, титана, цинка, их сплавов и других металлов.

холоднокатаная листовая сталь толщиной 0,08—0,32 мм. Для предохранения жести от коррозии на ее поверхность наносят защитные металлические или лакокрасочные покрытия (олово, специальные лаки и др).

кровельное железо, листы из мягкой стали (толщиной 0,25—2 мм), предназначенные главным образом для устройства кровли зданий, а также для изготовления металлической тары и изделий ширпотреба.

Чернение

Полирование

Покрытие лаками и красками

Эмалирование

Лужение

Виды отделки

- Обвести 6 шаблонов на жести чертилкой, вырезать ножницами;

- Пробить пробойником центры деталей на подкладной доске;

- Согнуть чашечку цветка  на матрице;

- Сформировать круглогубцами кончики лепестков цветка;

- Ударами молотка по чекану сформировать жилки у листьев;

- Отрезать ножовкой 3  куска проволоки, длиной 4 см ;

- Нарезать резьбу  длиной 15мм на проволоке;

- Для центральной части подсвечника согнуть спираль из проволоки длиной 50 см молотком по оправке;

- Для основания подсвечника использована готовая деталь от дверной ручки. Для соединения с цветами просверлены 3 отверстия. Цветы собраны на резьбовом соединении;

- Соединить основание со спиралью подсвечника;

- Закрепить бабочку на конце спирали проволокой способом скрутки ;

- Выполнить заключительную отделку окрашиванием акриловыми красками.

«Мастер и ученик»

Предлагает:

Хотите придать вашему интерьеру неповторимость и уют?

Тогда мы предлагаем авторские интерьерные изделия из металла: подсвечники, фоторамки, вазы, цветы, оправы для часов и зеркал.

Мы гарантируем качество и долговечность нашей продукции.

Наш адрес: г.Новочебоксарск, бульвар Зеленый 26