Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

школа №8

Творческий проект

Стабилизатор для видеокамеры

Выполнил: Дахно Александр Дмитриевич,

учащийся 9а класса

Руководитель: Желтов Игорь Александрович

учитель технологии

г. Кулебаки

2019

Оглавление

|  | Выбор и обоснование проекта | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Требования к изделию | 4 |
|  | Сопоставления альтернативных вариантов | 5 |
|  | Выбор материала | 6 |
|  | Конструкторская документация | 7 |
|  | Технологическая документация | 11 |
|  | Экономическое обоснование | 15 |
|  | Самооценка | 16 |
|  | Оценка родителей | 17 |
|  | Отзыв руководителя | 18 |
|  | Литература | 19 |

Выбор и обоснование темы проекта

Стабилизатор для видеокамеры используется для того, чтобы можно было получить качественные фотографии и видео ролики. Ведь достаточно руке немного дрогнуть, как снимок получается смазанным. Точно так же дела обстоят с видео. Первые стабилизаторы представляли собой всего лишь простые захваты, выполненные из пластика. Но со временем эти аксессуары получили дополнительные опции. К примеру, самые дорогие модели умеют подстраиваться под конкретное устройство. Также стабилизаторы имеют превосходный механизм, гасящий лишнюю вибрацию при непроизвольном подергивании руки. Поэтому при использовании стабилизаторов можно получить весьма качественный контент. Итак, рассмотрим лучшие стабилизаторы для смартфонов. Стоит отметить, что среди этих аксессуаров есть как обычные пластиковые захваты, так и вполне многофункциональные и продвинутые устройства.

Требование к изделию:

Сопоставление альтернативных вариантов

| № | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| 1 | красивый вид | Недоступные элементы |
| 2 | лучшая стабилизация | Большая стоимость |
| 3 | простота конструкции | Сложен в изготовлении |

Я проанализировал возможные альтернативные варианты, но не смог выбрать один из них, так как слишком веские недостатки. Поэтому я предлагаю свой вариант, который соответствует моим требованиям и не требует больших затрат на изготовление.

Выбор материала

| Материал | Достоинства | Недостатки |
| --- | --- | --- |
| Металл | Прочность. | Тяжело обрабатывается |
| Древесина | Легко обрабатывается, красивый внешний вид, небольшой вес | Низкая прочность |
| Полипропилен | Прочность, эластичность, легко обрабатывается | Нужно специальное оборудование для соединения |
| Пластмасса | Легко обрабатывается | Не выдержит больших нагрузок |
| Стеклотекстолит | Легко обрабатывается | Достаточно высокая прочность |

Для изготовления деталей стабилизатора я буду использовать различные материалы учитывая их свойства. Некоторые детали будут изготовлены из списанной школьной мебели.

Конструкторская документация

Сборочный чертеж

| № | Наименование | Количество | Материал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ручка | 1 | Сталь |
| 2 | Держатель | 1 | Сталь |
| 3 | Уголок 1 | 1 | Алюминий |
| 4 | Уголок 2 | 1 | Алюминий |
| 5 | Площадка | 1 | Стеклотекстолит |
| 6 | Основание | 1 | Полипропилен |
| 7 | Штанга | 1 | Сталь |
| 8 | Противовес | 1 | Сталь |
| 9 | Винт М4*12 | 2 | Сталь |
| 10 | Гайка барашек | 2 | Сталь |
| 11 | Заклепка | 2 | Сталь |
| 12 | Винт М3*10 | 2 | Сталь |
| 13 | Гайка М3 | 2 | Сталь |

Площадка

Держатель

Уголок 1

Уголок 2

Штанга

Ручка

Технологическая документация

Технологическая карта сборки изделия

Технологическая карта изготовления уголка 1

Технологическая карта изготовления уголка 2

Технологическая карта изготовления площадки

Экономическое обоснование

| № | Наименование | Цена (руб) | Количество | Стоимость (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тройник полипропиленовый | 8 | 1 | 8 |
| 2 | Подшипник | 50 | 3 | 150 |
| 3 | Болт М10*100 | 7,5 | 1 | 7,5 |
| 4 | Ручка | 25 | 1 | 25 |
| 5 | Гайка самоконтрящаяся | 3 | 1 | 3 |
| 6 | Гайка М8 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Шайба 8мм | 0,5 | 3 | 1,5 |
| 8 | Шайба 10 мм | 1 | 4 | 4 |
| 9 | Заглушка | 3 | 2 | 6 |
| 10 | Ручки для велосипеда | 80 | 0.5 | 40 |
| 11 | Гайга-барашек М4 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | Винт М4*16 | 0,5 | 2 | 1 |
|  | Итого |  |  | 213 |

Вывод:я сумел изготовить стабилизатор для видеокамеры достаточно дешёвым.

Похожие изделия продаются по цене от 1400руб.

Самооценка

Я остался доволен полученным результатом, так как получилось неплохое устройство. Осталось только научиться грамотно его использовать.

Над некоторыми моментами стоит ещё поработать. Пространство для творчества безгранично.

Отзыв руководителя

Литература

- Бабаев А.А. Стабилизация оптических приборов. — Л., «Машиностроение» (Ленингр. отд-ние), 1975. - 192с

- http://www.steadicam.com

- Википедия

- 4. Татарников Е. В. Проектирование стабилизатора видеокамеры. Инженерия для освоения космоса : сборник научных трудов IV Всероссийского молодежного Форума с международным участием / Томский политехнический университет. − Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2016. − 327 с

# Text boxes

- Изделие должно стабилизировать картинку

- Изделие должно быть красивым

- Достаточная прочность

- Оригинальная конструкция

- Минимальные затраты на изготовление

- Минимальный вес

- Минимальные размеры